## Slide 1: IoT整合管理平台之異常檢測和事件警報系統
榮騰翎
指導教授：羅壽之
2017.07.20_wiseLab
Anomaly Detection and Event Alert System for IoT Integrated Management Platform
Notes: 我的論文題目是
IoT整合管理平台之異常檢測和事件警報系統

## Slide 2: Outline
研究動機與目的
相關議題
研究方法
實驗一
實驗二
結論

## Slide 3: 研究動機與目的

## Slide 4: 智慧城市
參考日本電氣（NEC Coropration）對智慧城市的定義

## Slide 5: 資料共享
政府資料開放平台（data.gov.tw）
原始資料對一般使用者參考價值較低
無拖管私人資料來源的方式

## Slide 6: 資料分析
環境狀態改變或情境事件發生通常會造成裝置感測數值的變化。
隨著事件發生後所經過的時間越長，回報的訊息價值也越低。
即時串流的偵測演算法必須輕量有效。

## Slide 7: 相關議題

## Slide 8: 感測數據分析
檢查原始數據的完整性（處理缺失、冗餘）。
利用分割（Segmented）滑動視窗（Sliding Window），或是其他統計方式維護固定區間的資料，提取片段特徵。
初步特徵結果用於訓練資料模組
獲得的判斷條件可成為實際應用的參考依據
  異常偵測
  人體動作判讀
  居間照護監控

## Slide 9: 何謂異常
在資料集中還未被清楚定義的資料特徵。
不同異常事件會有不同的表現模式，混雜於大多數正常的狀態中。

## Slide 10: 異常的種類
單點異常（point anomaly）
集體異常（collective anomaly）
條件式異常（conditional or contextual anomaly）

## Slide 11: 單點異常

## Slide 12: 集體異常

## Slide 13: 條件式異常
時間
上班時段
深夜時段
商業區用電量

## Slide 14: 異常偵測的方法
分類（Classification）
分群（Clustering）
鄰近點（Nearest Neighbor）
統計為基礎的判斷方法

## Slide 15: 分類
透過監督或半監督的方式學習正常類型的資料
正常
正常

## Slide 16: 分群
分群演算法能自動判斷資料的分布狀態
  K-means
  GMM (Gaussian mixture model)
C1
C2
o1
o1

## Slide 17: 鄰近點
觀察資料與鄰近資料之間的距離
常搭配其他方法
  如：LOF(Local Outlier Factor)中使用K Nearest Neighbor決定計算密度的區域範圍。

## Slide 18: 統計為基礎的判斷方法
預想一般情況下，正常狀態資料發生的機率會高於異常的機率。
取得區段資料的統計狀態
預測可能的變動趨勢

## Slide 19: 研究方法

## Slide 20: 一般常態分佈
常態分佈的自然特性也是機率統計學被廣泛使用的一種分佈類型
各科學領域中也能觀察到許多資料特徵符合常態分佈的條件
因此假定感測器產生的環境指標在不受人為干擾的情況下，其感測數值所得之機率密度函數應該會符合常態分佈的行為模式

## Slide 21: 一般常態分佈

## Slide 22: CUSUM（Cumulative Sum）
主要概念是觀察資料變化的離散趨勢
資料的波動大於限制區間便會開始記錄變化幅度的大小，如果趨勢呈現持續增加或減少，變化量會在持續的過程中累加，而累加值到達定量後就會認定資料變化正在偏移原本的狀態。
須定義兩個參數
  資料波動可容忍的區間範圍（常使用1/2或1倍標準差）
  變化累積量的門檻（常使用四或五倍標準差）

## Slide 23: CUSUM（Cumulative Sum）
  = 資料數值
  = 平均值
  = ½~1倍標準差
觀察

## Slide 24: LOF（Local Outlier Factor）
LOF是參考資料點間距離與區域分布密度作為檢測標準的演算法

## Slide 25: 實作的偵測方法
門檻值
一般常態分佈
資料片段平均值與常態分佈
CUSUM
資料片段數值與LOF
資料片段平均值、標準差與LOF

## Slide 26: 實驗一

## Slide 27: 訓練數據

## Slide 28: 演算法參數設定
一般常態分佈
  三倍標準差
集體資料的平均值常態分佈
  視窗大小為8筆資料
  滑動間隔為6筆資料
  五倍標準差
CUSUM
  資料波動的容忍區間為1/2標準差
  累加值異常門檻則是4倍標準差
LOF方法
  視窗大小為8筆資料
  滑動間隔為1筆資料
  判斷區域的鄰近點個數為8

## Slide 29: 實驗設計
模擬事件類型
  快速偏離並回歸
  緩慢偏離並回歸
  快速偏離
  緩慢偏離

## Slide 31: 一般常態分佈

## Slide 32: 資料片段平均值與常態分佈

## Slide 33: CUSUM

## Slide 34: 資料片段數值與LOF

## Slide 35: 資料片段平均值、標準差與LOF

## Slide 36: 實驗二

## Slide 37: 訓練數據

## Slide 38: 訓練數據

## Slide 39: 演算法參數設定
LOF方法
  視窗大小為8筆資料
  滑動間格為1筆資料
  判斷區域的鄰近點個數為3

## Slide 40: 實驗設計
模擬事件類型
  於資料波動範圍內的單點和集體異常

## Slide 41: 模擬週期

## Slide 42: 真實資料週期

## Slide 43: 資料片段數值與LOF

## Slide 44: 資料片段平均值、標準差與LOF

## Slide 45: 結論

## Slide 46: Threshold
直接設定門檻值的方法適用於明確知道資料正常範圍的應用
異常事件一定會造成資料偏移至正常範圍之外
偵測反應快速、不會造成
無法適應任何狀態的改變，每次使用時都要自己指定明確的門檻範圍誤判

## Slide 47: Normal Distribution
適用於不確定正常範圍的應用
異常事件會使資料偏移到正常範圍之外
如果資料數值相近容易造成很小的標準差，使用很小的標準差當作判斷正常資料的範圍，很可能會造成異常誤判

## Slide 48: Data Segment’s Average with Normal Distribution
為了避免取得的平均值彼此相近，而產生過小的標準差，視窗轉換使用較大的滑動間隔
讓視窗內維持的相同資料較少，在原始資料發生改變的情況下，才可以產生具有差異性的資料點
由於設計的關係需要取用較大的視窗滑動間隔，造成對異常事件的反應較慢

## Slide 49: CUSUM
改善了單純使用一般常態分佈時，小的標準差容易造成誤判的問題
除非偏離的量非常大，否則都要經過演算法累加的過程，觀察連續的資料偏移行為後才確認異常狀態
演算法內的機制在回報異常後會清空累加的值，因此只要下一筆資料偏差不會直接造成累加超過門檻，就有機會將下一筆資料加入常態分佈中運算
在一定程度內對情境改變的適應能力

## Slide 50: Data Segments with LOF Algorithm
可以判斷與歷史模型不同的資料狀態
演算法判斷異常的門檻在原始論文中的定義，是密度函式的比值顯著大於1
如果應用能更接受小量的資料變動，那可以取大一點的比值
如果應用需要感測小量變動，就需要使用更接近1的比值

## Slide 51: Data Segment’s Standard Deviation and Average with LOF Algorithm
可以判斷任何與歷史特性不同的資料狀態
從實驗結果得知被誤判為異常的資料點，其比值分數皆為2至3之間。所以在本實驗設定的情境下如果將異常門檻提高至3，就能有效減低誤判的機率。但於實際應用中仍需小心定義此比值的大小